## Slide 1
А. Бутенко от имени команды
Установки проекта NICA в ОИЯИ
Сессия-конференция секции ядерной физики ОФН РАН,
посвящённая 70-летию со дня рождения В.А. Рубакова.

## Slide 2
Введение (комплекс NICA, установки)
Два линейных ускорителя & источники
  Лу-20 (легкие и поляризованные ионы)
  HILAC / ЛУТИ (тяжелые ионы)
Бустерный синхротрон
Синхротрон Нуклотрон
Кольцо коллайдера
Инфраструктура комплекса
Содержание
Сессия-конференция секции ядерной физики ОФН РАН, к 70-летию В.А. Рубакова.

## Slide 3
Создание ускорительной базы ЛФВЭ ОИЯИ:
- 1993: под руководством акад. А.М. Балдина создан Нуклотрон – первый в мире СП синхротрон тяжелых ионов (4,5 АГэВ) на основе передовой технологии «Дубненских» СП магнитов, востребованных как для ускорительных центров, так и для прикладных целей;
- 2009: решением КПП ОИЯИ началась реализация
проекта NICA – Nucloton based Ion Collider fAcility:
НУКЛОТРОН
НУКЛОТРОН
- 2016: подписано Соглашение между ОИЯИ и
Правительством РФ о создании и эксплуатации
Комплекса NICA
- 2018: Мегасайенс проект Комплекс NICA вошел в состав Национального проекта РФ НАУКА
Введение
Сессия-конференция секции ядерной физики ОФН РАН, к 70-летию В.А. Рубакова.

## Slide 4
Spin Physics Detector (SPD) Collaboration:
Multi Purpose Detector (MPD) Collaboration:
Baryonic Matter at Nuclotron (BM@N) :
Разработана научная программа NICA, нацеленная на исследование: КХД диаграммы в мало изученной области большой барионной плотности, где КХД на решетке не эффективна; спиновой структуры нуклонов; а также широкого спектра прикладных работ.
2018: Начато формирование
международных научных коллабораций
12 стран + ОИЯИ,
39 центров;
> 500 участников; завершается создание детектора,
подготовка к набору данных
5 стран +ОИЯИ, 13 центров, >220 участников;
начаты эксперименты
12 стран+ОИЯИ, 35 центров,
> 300 участников;
начато создание детектора
Коллаборация ARIADNA
для прикладных и инновационных работ:
6 стран, 27 центров, > 185 участников;
начаты исследования
Экспериментальные установки
Сессия-конференция секции ядерной физики ОФН РАН, к 70-летию В.А. Рубакова.

## Slide 5
К реализации мегапроекта Комплекс NICA привлечено около 2000 ученых и специалистов из 90 институтов России и 26 стран мира.
От России участвуют более 1300 сотрудников из следующих организаций:
Томский ун-т,
Белгородский ун-т,
Санкт-Петербургский политехнический ун-т,
СОГУ,
ИМБП РАН,
ИОНХ РАН,
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России,
ФИЦ ХФ РАН,
ИТЭБ РАН,
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России,
ОИВТ РАН,
и др.
НИЦ КИ,
ИФВЭ КИ
ИТЭФ КИ,
ПИЯФ КИ,
ИЯФ СО РАН,
ИЯИ РАН,
НИИЯФ МГУ,
НИЯУ МИФИ,
ФИАН РАН,
МФТИ,
СПбПУ,
СПбГУ,
ВШЭ,
Самарский университет,
После ввода в эксплуатацию коллайдера NICA в 2025 г. число участников заметно возрастет.
Сессия-конференция секции ядерной физики ОФН РАН, к 70-летию В.А. Рубакова.

## Slide 6
Комплекс NICA
Нуклотрон
Два линейных:
ЛУТИ & ЛУ-20
Бустер
Фиксированные мишени,
BM@N...
Коллайдер
MPD
Сессия-конференция секции ядерной физики ОФН РАН, к 70-летию В.А. Рубакова.
SPD
Ожижители
Компрессорная

## Slide 7
p↑, d↑, Z/A>0,3
RFQ
Ions Z/A>0,3
LIS
SPI
p↑,d↑
10mA
ЛУТИ
Здание
Линейного ускорителя тяжелых ионов
Канал
инжекции
в Бустер
Нуклотрон
Бустер
ВЧ усилители Лу-20
Здание
Лу-20
Линейные инжекторы
Сессия-конференция секции ядерной физики ОФН РАН, к 70-летию В.А. Рубакова.

## Slide 8
Источник SPI
LEBT + Buncher
4 wane RFQ
(3 sections)
MEBT LU-20
QT + Bu +QT
В 2012г. начато проектирование,
а в 2014 изготовление нового форинжектора
Модернизированный ЛУ-20 + SPI
Проект SPI (Source of Polarized Ions) начинался в конце 2000-х.
Задача – обеспечение комплекса поляризованными ионами (D+,H+) интенсивностью до 1010 p/pulse
Пучки поляризованных d & p из SPI ускорялись на Нуклотроне в ходе 4х сеансов в 2016-17 г.
Сессия-конференция секции ядерной физики ОФН РАН, к 70-летию В.А. Рубакова.
ИЯИ, ИТЭФ, МИФИ, ВНИИТФ
Введен в строй в 2016
Проведено 4 сеанса
на Нуклотроне

## Slide 9
p↑, d↑, Z/A>0,3
RFQ
Ions Z/A>0,3
LIS
SPI
p↑,d↑
10mA
ЛУТИ
Здание
Линейного ускорителя тяжелых ионов
Канал
инжекции
в Бустер
Нуклотрон
Бустер
ВЧ усилители Лу-20
Здание
Лу-20
Линейные инжекторы
Сессия-конференция секции ядерной физики ОФН РАН, к 70-летию В.А. Рубакова.

## Slide 10
ЛУТИ ускоритель тяжелых ионов
A/q (Целевой пучок Au31+) | 6.25
Ток пучка | < 10 emA
Частота посылов | < 10 Hz
Энергия на выходе | 3.2 MeV/u
Трансмиссия 2мA пучка ионов Fe14+ до 75%
от RFQ до выхода ЛУТИ, 3.2 MэВ/нуклон
Линейный ускоритель тяжелых ионов
Стабильная и надежная работа входе 4х сеансов ПНР Бустера и Нуклотрона с пучками ионов Fe 14+ и Xe 28+
Введен в строй
в 2018
Линия инжекции в Бустер
Сессия-конференция секции ядерной физики ОФН РАН, к 70-летию В.А. Рубакова.
Bevatech, ИЯИ

## Slide 11
В 2022 КРИОН-6Т был установлен на ЛУТИ и обеспечил самый длинный
ускорительный сеанс с ионами Ar и Xe.
Модернизирован и оптимизируется для обеспечения накопления ионов в Бустере.
КРИОН-6T в ходе юстировки на ЛУТИ после замены структуры ловушки для сокращения длины импульса до 4 мкс
Источник КРИОН-6Т на ЛУТИ
С целью эффективного накопления пучка в Бустере все системы ЛУТИ и КРИОНа модернизированы и работают с частотой повторения 10 Hz.
Импульсы тока пучка ЛУТИ 10Гц
Сессия-конференция секции ядерной физики ОФН РАН, к 70-летию В.А. Рубакова.

## Slide 12
Введение (комплекс NICA, установки)
Два линейных ускорителя & источники
  Лу-20 (легкие и поляризованные ионы)
  HILAC / ЛУТИ (тяжелые ионы)
Бустерный синхротрон
Синхротрон Нуклотрон
Кольцо коллайдера
Сессия-конференция секции ядерной физики ОФН РАН, к 70-летию В.А. Рубакова.

## Slide 13
Бустер – СП синхротрон
Параметр | 
Периметр, м | 210
Структура | DFO
Энергия инжекции, MэВ/нуклон | 3.2
Максимальная энергия, MэВ/нуклон | 578
Поле в диполях, Тл | 1.8
Магнитная жесткость, Тл∙м | 25.0
Сорт ионов (проектный) | 197Au31+ 209Bi35+
Сессия-конференция секции ядерной физики ОФН РАН, к 70-летию В.А. Рубакова.

## Slide 14
Пучки в кольце Бустера
19.12.2020, 19:56 - Первый пучок в кольце Бустера.
Сессия-конференция секции ядерной физики ОФН РАН, к 70-летию В.А. Рубакова.
Инжекция с адиабатическим захватом на 5 гармонике ВЧ (>95%),
Ускорение до 65 MeV/u,
Перезахват в 1 гарм. (близко к 100%)
Ускорение до 578 Mev/u
с проектной dB/dt = 1.2 Tл/с
Сентябрь 2021 Fe14+
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Время цикла, мс
Циркуляция
578 MэВ/н
ВЧ захват на 5 гарм.
Ускорение
Магнитное поле 1,2 Tл/с
инжекция
Перезахват 1 гарм.
Fe14+
RUN-2
Потери пучка He1+ < 10%
на первых пяти оборотах, далее практически без потерь.
26.12.2020
Сигнал с быстрого транс-
форматора тока пучка (FCT)
He1+
Ускорение
Циркуляция
распущ. пучка 65 MeV/u

## Slide 15
Вывод пучка & канал перевода
ИЯФ СО РАН
To Nuclotron
Circulating beam
Секция быстрого вывода пучка
прямолинейный промежуток 3
3D модель канала перевода
Из Бустера в Нуклотрон
Сессия-конференция секции ядерной физики ОФН РАН, к 70-летию В.А. Рубакова.
Кикер
Септум 1
Септум 2

## Slide 16
Канал перевода & инжекция
Весна 2022 RUN-3 впервые пучок переведен из Бустера в Нуклотрон и ускорен.
СП магнит Ламбертсона
4х стержневой кикер
Канал перевода пучка
в Нуклотрон
Сессия-конференция секции ядерной физики ОФН РАН, к 70-летию В.А. Рубакова.

## Slide 17
RUN-3 Бустер + Нуклотрон
Сигналы с DC трансформаторов тока в Бустере и Нуклотроне
Поле в Нуклотроне
Интенсивность
RF capturing
Acceleration
Поле в Бустере
При переводе обдирка С4+/С6+ эффективность перевода ~70%
Интенсивность пучка в Бустере интенсивность в Нуклотроне

## Slide 18
Сигнал циркулирующего
пучка на быстром FCT
Без охлаждения
СЭО вкл. - 70мс
Продольное охлаждение
Электронное охлаждение пучка Xe
Циркуляция 124Хе 28+
при энергии инжекции
Энергия электронов 1,93 keV
Ток электронов 150 mА
Сигнал с МКП-профилометра при охлаждении ионов на энергии 3.2 MэВ/нуклон
Электронное охлаждение
в поперечной плоскости
Профилометр на МКП
+ИЯФ СО РАН

## Slide 19
Введение (комплекс NICA, установки)
Два линейных ускорителя & источники
  Лу-20 (легкие и поляризованные ионы)
  HILAC / ЛУТИ (тяжелые ионы)
Бустерный синхротрон
Синхротрон Нуклотрон
Кольцо коллайдера
Инфраструктура
Сессия-конференция секции ядерной физики ОФН РАН, к 70-летию В.А. Рубакова.

## Slide 20
Периметр ~ 251м
59 сеансов работы
Медленный вывод пучка: в 2000г.
Ускорены пучки:
Ионы от p до Xe (C, Mg, Fe, Ar, Kr)
Поляризованные p & d
Энергия р max 12 GeV
Лёгкие ионы max 6 GeV/u
Тяжелые ионы max 4.5 GeV/u
Сверхпроводящий синхротрон (магниты «Дубна»: 1.8Tл,2Tл/с)
Nuclotron status
В работе
с марта 1993 года
М. жесткость <43Tлм
Синхротрон Нуклотрон
Сессия-конференция секции ядерной физики ОФН РАН, к 70-летию В.А. Рубакова.

## Slide 21
Nuclotron-N
Intensity >10^7 ppc
(with KRION-2)
Energy 6 Gev/n
(for Z/A = 1/2)
Field ~ 2T,
B’< 0,8 T/s
Heavy ions
Stable, safe,
long operation
Development of the
KRION ESIS
Vacuum improvement
Injector modernization
+
Energy evacuation system
Quench protection system
Slow extraction
Control, diagnostics, RF
Power supply system modernization
Cryogenics modernization
Radiation safety
Nuclotron-N
Deeply modernized for NICA project
Deep modernization
Nuclotron synchrotron
Сессия-конференция секции ядерной физики ОФН РАН, к 70-летию В.А. Рубакова.

## Slide 22
124Xe+54 ионы на МКП мониторе при ускорении до 3,9ГэВ/н
Ускорение тяжелых ионов
124Xe 3*105 Tspill = 10s, kdc= 99,3%
Растяжка при медленном выводе
(ионизационная камера)
Сессия-конференция секции ядерной физики ОФН РАН, к 70-летию В.А. Рубакова.

## Slide 23
Введение (комплекс NICA, установки)
Два линейных ускорителя & источники
  Лу-20 (легкие и поляризованные ионы)
  HILAC / ЛУТИ (тяжелые ионы)
Бустерный синхротрон
Синхротрон Нуклотрон
Кольцо коллайдера
Инфраструктура
Сессия-конференция секции ядерной физики ОФН РАН, к 70-летию В.А. Рубакова.

## Slide 24
1RF1
2RF2
2RF2
5RF3
2RF3
2RF2
1RF1
5RF3
2RF2
Верхнее кольцо
Нижнее кольцо
4RF3
СЭО
Стохаст.охл + обратная связь
Компоновка коллайдера
Сессия-конференция секции ядерной физики ОФН РАН, к 70-летию В.А. Рубакова.

## Slide 25
Стартовая конфигурация
RF-1 (барьерная) для накопления
RF-2 в сокращенной комплектации:
по 2 резонатора на кольцо (50%)
1 канал Стох. охлаждения на кольцо
(продольное охлаждение)
Базовая конфигурация
RF-1 (барьерная) для накопления
RF-2 (22h) восемь резонаторов (по 4)
RF-3 (66h) проектная = 16 рез.
Стох. охлаждения полная конф.
СЭО
Обратные связи
22 сгустка длиной   2 м
в каждом кольце
светимость L~ 5 E 25 cм-2с-1
22 сгустка в каждом кольце
длиной   0.6 м
светимость L~ 1 E 27 cм-2с-1
Конфигурация оборудования
Сессия-конференция секции ядерной физики ОФН РАН, к 70-летию В.А. Рубакова.
Notes: The lattice design and prototyping of most collider elements are completed. The ring circumference is twice as one of the Nuclotron. For the gold beam a Luminosity at the energy above 10 GeV per nucleon will be 10 to the 27

## Slide 26
Магнитная система коллайдера
Все регулярные сверхпроводящие магнитные элементы смонтированы на своих местах и отъюстированы для криогенных испытаний.
В рамках «Технологического цикла» идет поэтапная проверка всех подсистем включая высоковакуумную, криогенную, питания, защит, термометрии, АСУ и др…
Сессия-конференция секции ядерной физики ОФН РАН, к 70-летию В.А. Рубакова.
Продолжаются испытания и монтаж элементов байпасов, ввода токов икриогенных жидкостей, переходов «тепло/холод».
В апреле запланированы поочередные криогенно-магнитные испытания полуколец

## Slide 27
Две RF1 станции
(барьерные)
Установлены и протестированы
RF3 в ИЯФ СО РАН (Новосибирск)
16 RF3 станций
в полной конфигурации,
Доставка - 2025,
Пучковые тесты – 2026
4 RF2 резонатора в стартовой конфигурации
Установлены в тоннеле и испытаны на «холостых»
RF1 & RF2 станции смонтированы в тоннеле
RF3 тестируется в ИЯФ
ВЧ система коллайдера
Сессия-конференция секции ядерной физики ОФН РАН, к 70-летию В.А. Рубакова.
ИЯФ СО РАН

## Slide 28
Система питания коллайдера
12 ключей системы эвакуации
энергии из магнитов испытаны и смонтированы
Каждое кольцо коллайдера запитывается тремя источниками: диполи + Ф + Д линзы
Системы шинопроводов
смонтированы и готовы к работе
Главные источники:
3 ед.
(10,4 kA; 1kA; 0,8kA)
Дополнительные ИП:
88 ед. (10V х 300А)
ВТСП токовводы:
24 x 12kA;
166 x 300A
280 x 150A
ИП корректоров:
280 ед. (10V х 150А)
Сессия-конференция секции ядерной физики ОФН РАН, к 70-летию В.А. Рубакова.

## Slide 29
Прикладные исследования
Коллаборация ARIADNA + инфраструктура NICA
Сессия-конференция секции ядерной физики ОФН РАН, к 70-летию В.А. Рубакова.
ИСКРА
НИЦ КИ ИТЭФ, АО «ЭНПО СПЭЛС», МИФИ, ООО «ВСТ», «ГИРОПРОМ»
Станция Облучения ЧИпов
СОЧИ
СОЧИ + ИСКРА + СИМБО + СИЯЭТ
Возможность работы в широчайшем диапазоне сортов ионов, энергий и интенсивностей.
Ионы от р до Bi,
Энергии от 3.2 до 4500 МэВ/н
Интенсивности
от 104 до 1010 ионов в сек.
СИЯЭТ = Стенд Исследований Ядерной
Энергетики и Трансмутации
ИСКРА = Исследовательский Стенд Компонентов РАдиоэлектроники
СИМБО = Станция Исследований Медико Биологических Объектов
СИМБО

## Slide 30
Криогенный комплекс NICA
Сессия-конференция секции ядерной физики ОФН РАН, к 70-летию В.А. Рубакова.
Рабочая температура, К 4,5
Мощность на 4,5 К, Вт 10000
Производит-ть компрессоров Нм3/ч 28680
Потребляемая мощность кВт 7200
Расход хладагента кВт 390
Полная холодная масса т 290
Главные криогенные установки (корп.1Б)
Сателлитные рефрижераторы к.17
Гелиевые газгольдеры 1000 куб.м
Казань, Гелиймаш, Криогенмаш

## Slide 31
Системы электроснабжения
Сессия-конференция секции ядерной физики ОФН РАН, к 70-летию В.А. Рубакова.
Главная понизительная подстанция
19 подстанций 1 – 12 MВт (6кВ)
Проведена глубокая модернизация
с 22 МВт до 41 МВт (110кВ)

## Slide 32: Сеанс пусконаладочных работ на комплексе NICA
 | 2024 Дек. | Январь | Февр. | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент.
Комплексные испытания систем коллайдера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Охл. западной арки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Охл. восточной арки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Охлаждение Бустера |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Пучки в Бустере |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Охлаждение Нуклотрона |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Пучки в Нуклотроне |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Настройка каналов в Колл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Инжекция пучка в Колл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Пучки в Колл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Начало работы MPD (мишень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
24 мар. пуск комплекса на эксперимент
25 дек. старт комплексных испытаний
Август
Пучки в коллайдере
План запуска комплекса NICA
Сессия-конференция секции ядерной физики ОФН РАН, к 70-летию В.А. Рубакова.

## Slide 33
Спасибо за внимание