## Slide 1
Парадокс чувствительности
В.А. Дитлов
НИЦ «Курчатовский Институт»
Б. Черёмушкинская ул. 25, 117218, Москва, Россия
e-mail: valery.ditlov@itep.ru
Любой твердотельный детектор можно представить как некоторый материал, состоящий из множества чувствительных микрообъёмов, способных находиться в двух состояниях «Нет» или «Да». Локальным откликом детектора на воздействие радиации является переход чувствительного микрообъёма из состояния «Нет» в состояние «Да». Так, например, биоткань состоит из множества биоклеток, которые в результате воздействия могут перейти в инактивированное состояние «Да». В фотоэмульсии чувствительными микрообъёмами являются микрокристаллы AgBr, закреплённые в инертной матрице желатины. Локальным откликом является создание в микрокристалле центра проявления. В сплошных материалах, обрабатываемых процессом травления, каждая точка материала является чувствительным микрообъёмом. При воздействии радиации в этих точках создаются центры травления,
Также общим для всех твёрдотельных детекторов свойством является то, что воздействие на них любой радиации осуществляется через выбиваемый поток δ-электронов и при прохождении ионов в материале образуется латентный трек, состоящий из множества локальных откликов в некотором объёме вокруг оси трека. Латентные треки становятся видимыми после процесса визуализации, подбираемого для конкретного материала.

## Slide 2
На основе подобия свойств Р. Катц объединил различные материалы в один класс ядерных твердотельных трековых детекторов (ЯТТД) и построил «Единую Теорию Треков» [1]. В этой теории используется модель многих ударов:
(1)
Частота эффективных актов взаимодействий записывается в виде отношения дозы D(r), выделенной в единице объёма детектора, к параметру D37:
(2)
При выделении потоком δ-электронов дозы энергии D37 без локального отклика в состоянии «Нет» остаются 37% чувствительных микрообъёмов детектора с одноударным откликом. Эта величина характеризует чувствительность детектора- чем она меньше, тем чувствительнее детектор.
Таким образом, в подходе Р. Катца предполагается адекватность связи доза-эффект. Но эта адекватность не всегда имеет место [2-4].

## Slide 3
Нам удалось в рамках модели многих ударов разработать также единый подход к ЯТТД [5], но в котором для получения вероятности появления локального отклика используется епосредственно дифференциальная функция теории многократного рассеяния электронов :
:
(3)
Где (4)
За величину частоты эффективного взаимодействия электронов с чувствительным микрообъёмом детектора принимается отношение:
(5)
:

## Slide 4
В числителе (5) стоят ограниченные по продольные потери δ-электрона, входящего в чувствительный микрообъём по направлению с остаточным пробегом s. Значение характеризует чувствительность отдельного микрообъёма – чем оно ниже, тем чувствительнее микрообъём детектора.
Таким образом, твердотельные трековые детекторы можно упорядочить двумя способами - по величине D37 и по
(5)
:

## Slide 5
В таблице 1 приведены 26 детекторов, упорядоченных по параметру Р. Катца D37. В правой крайней колонке даны поперечные сечения чувствительных микрообъёмов приведённых в таблице детекторов.
Как и следовало ожидать, на первом месте расположена ядерная фотоэмульсия Кодак NTB-2. Недалеко от неё ниже расположились три сорта ядерной фотоэмульсии Ильфорд - G-5, К-5 и К-2. Специально изготавливаемые низкочувствительные фотоэмульсии Ильфорд К-1 и К-0 расположились на 12-ом и 16-ом местах, соответственно. На последних трёх местах расположены лексан карбонат, слюда и трипсин.
Зная значение D37 и поперечное сечение чувствительного микрообъёма S можно найти значение нашего характеристического параметра [5]:
В Таблице 2 детекторы, упорядоченные по частоте взаимодействий δ-электронов в релятивистском минимуме ионизации.
На первом месте оказалось стекло!
Согласно же теории Р. Катца самым чувствительным детектором является ядерная фотоэмульсия.
Такое различие выглядит как парадокс чувствительности.

## Slide 6
Этот парадокс разгадывается следующим образом. Действительно, δ-электроны на создание центров травления в стекле тратят меньшее количество энергии, чем их энергетические затраты на создание центра проявления в микрокристалле фотоэмульсии. Однако в стекле обнаружить отдельный центр травления чрезвычайно трудно. Радиус центра травления стекла меньше радиуса фотоэмульсионного кристалла AgBr в 160 раз, а площадь поперечного сечения центра в 25000 раз меньше соответствующего сечения микрокристалла.
Правда, размеры центров проявления микрокристаллов AgBr тоже намного меньше размеров микрокристаллов – они состоят всего из нескольких атомов металлического серебра, но которые инициируют во время проявления быструю экзотермическую химическую реакцию с выбрасыванием нити серебра из решётки AgBr. Эта нить образует клубок, наблюдаемый после проявления как фотоэмульсионное зерно [8].
В стекле нельзя визуализировать отдельный чувствительный микрообъём. Для проведения процесса травления необходимо, чтобы в состоянии отклика «Да» находилась доля микрообъёмов стекла больше некоторого порогового значения. Тогда плотность излучения должна быть тоже большой, т.к. размеры чувствительных микрообъёмов малы их количество в единице объёма велико и плотность радиации должна этому соответствовать. Поэтому значение D37 будет большой.

## Slide 7
Различие между фотоэмульсиями и обрабатываемыми травлением детекторами отображается на связи измеряемых параметров треков ядер с пространственным распределением локальных откликов вокруг оси трека. Для измерения параметров треков в ядерной фотоэмульсии не нужно вводить какие-либо дополнительные параметры и достаточно воспользоваться сравнительно простой формулой Неттинга для оптической плотности на расстоянии х от оси горизонтального трека:
(8)
Здесь n0 - число микрокристаллов в единице объёма, Rmax - максимальный поперечный размер латентного трека иона, у –вертикальная координата интегрирования по поперечному сечению трека. Высокочувствительные ядерные фотоэмульсии обладают одноударным откликом чувствительного микрообъёма ν=1.
Для расчёта распределений локального отклика по объёму латентного трека в ЯТТД был разработан метод решения задач теории многократного рассеяния электронов. В работе [9] найден большой набор измеряемых параметров треков тяжёлых и сверхтяжёлых ядер без каких-либо калибровок, напротив, использовались давно известные регистрационные параметры ядерной фотоэмульсии из работы [6].

## Slide 8
Связь между параметрами вытравленных треков ионов с распределением локальных откликов в детекторах, обрабатываемых процессом травления, гораздо сложнее. Для точного аналитического описания этой связи нужно решать сложные задачи по диффузии травителя и продуктов травления внутри вытравливаемых полостей, и задачи по движению фронта травления.
Другой альтернативой является разработка приближённых численных методов расчёта кинетики фронта травления [10] или ввод дополнительного порогового параметра для поперечного сечения латентного трека. Например, в работе [11] для треков ионов в оливине этот параметр вводился следующим уравнением: (9)
В работе [11] сначала из калибровки оливина на треках ядер группы железа было найдено пороговое значение поперечного сечения вытравливаемого трека ϭ0, а затем отыскивалась максимальная длина вытравливаемого трека, равная расстоянию между одинаковыми поперечными сечениями ϭ0, расположенными по разные стороны от максимального поперечного сечения трека. Вычисленная длина Lmax для иона урана в оливине оказалась равной 1160 мкм, полученное экспериментальное значение лежит в интервале 1100 – 1200 мкм.

## Slide 9
В колонках пунктиром выделены детекторы к которым применима теория Р. Катца для электронов в релятивистском минимуме ионизации
Биоклетки оказались в конце таблицы!
и при энергии 5.4 кэВ.

## Slide 10
Заключение
Из работы следует, что для сравнения чувствительности различных детекторов нужно учитывать ещё порог визуализации трека, которым, например, в случае работы с оливином [11] является пороговое поперечное сечение латентного трека ϭ0 (9).
В работе [5] показано, что формулы Единой Теории Р. Катца [12]. являются частным случае формул нашего подхода, справедливых только в частном случае низкочувствительных детекторов когда: (10)
По этому критерию анализ таблицы 2 показывает, что для энергий δ-электронов в релятивистском минимуме ионизации Единая теория треков Р. Катца применима только примерно к половине детекторов и лишь для электронов малой энергии в районе области 5.4 кэВ теория Р. Катца применима к 21 или 22 детекторам таблиц.
Биоклетки обладают самой высокой устойчивостью к действию радиации. Видимо, их жизнедеятельность направлена на то, чтобы максимально противодействовать внешнему воздействию.

## Slide 11
Литература
Katz R. Unified track theory. – In: 7­th Intern. Colloq. On Corpuscular Photography and visual solid detectors. Barcelona, 1970, pp. 1-29.
Jacobson L. and Rosander R. The energy dose concept applied to heavy ion tracks in nuclear emulsion. In. Cosmic Ray Physics Report LUIP-CR-73-13 , 1973 , November, Department of Physics University of Lund, LUND Sweden 23p. https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/05/127/5127887.pdf?r=1
Jakes, J., Gais, P., Voigt, J.,1997. Radiat. Meas.28(1-6), pp. 853-856. DOI: 10.1016/S1350-4487(97)00197-2
Иванов В.И. Курс дозиметрии. – M.: Атомиздат, 1978. – 392 стр.
Ditlov V.A. Theory of Spatial calculation of primary action of -electrons in track detectors with account of multiple scattering. – In: Solid St. Nucl. Track Detectors. Pergamon Press, Ltd., 1980, p.131-141.
Bogomolov K.S. La theorie fluctuatoire de l’action photographique des particules nucleares faiblement ionisantes. – In: Ergebnisse der Int. Konferenz f. Wiss. Photographe. Hellwich Koln, 1958, S.352-360.
K.I. Comber, J.S. Yadav, V.P. Singh and A.P. Sharma. Development of a better etchant for soda glass nuclear track detector. – In: Solid St. Nucl. Track Detectors. Pergamon Press, Ltd., 1980, p.165-170.
Пауэлл С., Фаулер П., Перкинс Д. Исследование элементарных частиц фотографическим методом. – М.: И.Л., 1962. – 424 стр.
В.А. Дитлов. Применение теории многократного рассеяния электронов для описания параметров треков быстрых тяжёлых и сверхтяжёлых ядер. Физика элементарных частиц и атомного ядра. 2025, т. 56, вып. 2, с. 783-796.
Ditlov V.A. Calculated Tracks in Plastics and Crystals. Radiation Measurements, 1995, 25, (1-4), pp. 89-94.
Ditlov V.A., Perelygin V.P., Stetsenko S.G., Track Parameters of Multicharged Particles in Crystalline Detectors. In Proceedings of II International Workshop ”SSNTD and their applications”. 1993. Dubna. pp. 40-43.
Ditlov V. A. The Evolution of Track Theory throughout the History of the International Solid State Detector Conferences. Radiat. Meas. 2001. V. 34. P. 19–26.
Спасибо за внимание!